Zał. 8

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu:	 Gilbert Galemba

Kiełczew Smużny Czwarty 58,

62-600 Koło

Dane emitorów punktowych

| Symbol | Wysokość emitora | Średnica emitora | Prędkość gazów | Temperatura gazów | Maksymalne wyniesienie gazów | Ciepło wł. gazów | Szorstkość terenu | Usytuowanie emitora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m/s] | [K] | [m] | [kJ/m3/K] | [m] | X [m] | Y [m] |
| E2 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 169,2 | 172,1 |
| E3 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 165,2 | 175,3 |
| E4 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 160,8 | 173,3 |
| E5 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 156,9 | 176,7 |
| E6 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 152,8 | 174,7 |
| E7 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 149,6 | 178,4 |
| E8 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 145,3 | 175,8 |
| E9 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 141,6 | 179,5 |
| E10 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 138,1 | 177,8 |
| E11 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 134,5 | 180,3 |
| E12 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 130,9 | 179 |
| E13 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 127,5 | 181,4 |
| E14 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 124,3 | 180,2 |
| E15 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 121,8 | 182,4 |
| E16 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 118,7 | 181,4 |
| E17 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 116 | 183,6 |
| E18 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 113,4 | 182,3 |
| E19 | 9,5 | 0,63 | 10,78 | 293 | 12,9 | 1,30 | 0,5 | 109 | 184,7 |
| E20 | 1 | 0,1 | 0 | 293 | 0,0 | 1,30 | 0,5 | 130,8 | 159,1 |

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E1 Pojazdy    wysokość: 0,5 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 197,7 | 234,4 |
| 2 | 189,9 | 190,6 |
| 3 | 133,5 | 200,2 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 0,5 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Koło, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Rok | Okres grzewczy | Okres letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 281,1 | 275 | 287,2 |

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | letnia | 0,680023 | 5957 |
| 2 | grzewcza | 0,319977 | 2803 |

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja średnia | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 1 okres [mg/s] | 2 okres [mg/s] | 1 okres [mg/s] | 2 okres [mg/s] |
| E1 | Pojazdy | tlenki azotu jako NO2 | 1,639 | 1,639 | 0,0825 | 0,1754 |
| E2 | Wentylator kominowy W1 | amoniak | 1,653 | 7,03 | 1,415 | 3,009 |
|  |  | siarkowodór | 0,1322 | 0,561 | 0,1132 | 0,2402 |
| E3 | Wentylator kominowy W2 | amoniak | 1,653 | 7,03 | 1,415 | 3,009 |
|  |  | siarkowodór | 0,1322 | 0,561 | 0,1132 | 0,2402 |
| E4 | Wentylator kominowy W3 | amoniak | 1,653 | 7,03 | 1,415 | 3,009 |
|  |  | siarkowodór | 0,1322 | 0,561 | 0,1132 | 0,2402 |
| E5 | Wentylator kominowy W4 | amoniak | 1,653 | 7,03 | 1,415 | 3,009 |
|  |  | siarkowodór | 0,1322 | 0,561 | 0,1132 | 0,2402 |
| E6 | Wentylator kominowy W5 | amoniak | 1,653 | 7,03 | 1,415 | 3,009 |
|  |  | siarkowodór | 0,1322 | 0,561 | 0,1132 | 0,2402 |
| E7 | Wentylator kominowy W6 | amoniak | 1,653 | 7,03 | 1,415 | 3,009 |
|  |  | siarkowodór | 0,1322 | 0,561 | 0,1132 | 0,2402 |
| E8 | Wentylator kominowy W7 | amoniak | 1,653 | 7,03 | 1,415 | 3,009 |
|  |  | siarkowodór | 0,1322 | 0,561 | 0,1132 | 0,2402 |
| E9 | Wentylator kominowy W8 | amoniak | 1,653 | 7,03 | 1,415 | 3,009 |
|  |  | siarkowodór | 0,1322 | 0,561 | 0,1132 | 0,2402 |
| E10 | Wentylator kominowy W9 | amoniak | 1,653 | 7,03 | 1,415 | 3,009 |
|  |  | siarkowodór | 0,1322 | 0,561 | 0,1132 | 0,2402 |
| E11 | Wentylator kominowy W10 | amoniak | 1,653 | 7,03 | 1,415 | 3,009 |
|  |  | siarkowodór | 0,1322 | 0,561 | 0,1132 | 0,2402 |
| E12 | Wentylator kominowy W11 | amoniak | 1,653 | 7,03 | 1,415 | 3,009 |
|  |  | siarkowodór | 0,1322 | 0,561 | 0,1132 | 0,2402 |
| E13 | Wentylator kominowy W12 | amoniak | 1,653 | 7,03 | 1,415 | 3,009 |
|  |  | siarkowodór | 0,1322 | 0,561 | 0,1132 | 0,2402 |
| E14 | Wentylator kominowy W13 | amoniak | 1,061 | 4,53 | 0,908 | 1,938 |
|  |  | siarkowodór | 0,0850 | 0,361 | 0,0728 | 0,1546 |
| E15 | Wentylator kominowy W14 | amoniak | 1,061 | 4,53 | 0,908 | 1,938 |
|  |  | siarkowodór | 0,0850 | 0,361 | 0,0728 | 0,1546 |
| E16 | Wentylator kominowy W15 | amoniak | 1,061 | 4,53 | 0,908 | 1,938 |
|  |  | siarkowodór | 0,0850 | 0,361 | 0,0728 | 0,1546 |
| E17 | Wentylator kominowy W16 | amoniak | 1,061 | 4,53 | 0,908 | 1,938 |
|  |  | siarkowodór | 0,0850 | 0,361 | 0,0728 | 0,1546 |
| E18 | Wentylator kominowy W17 | amoniak | 1,061 | 4,53 | 0,908 | 1,938 |
|  |  | siarkowodór | 0,0850 | 0,361 | 0,0728 | 0,1546 |
| E19 | Wentylator kominowy W18 | amoniak | 1,061 | 4,53 | 0,908 | 1,938 |
|  |  | siarkowodór | 0,0850 | 0,361 | 0,0728 | 0,1546 |
| E20 | Zbiornik gnojowicy | amoniak | 34,4 | 34,4 | 0,00577 | 0,01226 |

Łączna emisja roczna i maksymalna

Gilbert Galemba

Kiełczew Smużny Czwarty 58,

62-600 Koło

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| pył ogółem | 0,456 |
| w tym pył do 2,5 µm | 0,02534 |
| w tym pył do 10 µm | 0,2198 |
| dwutlenek siarki | 0,0002706 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,00354 |
| tlenek węgla | 0,001573 |
| amoniak | 0,963 |
| benzen | 0,00002338 |
| siarkowodór | 0,0769 |
| węglowodory aromatyczne | 0,0002579 |
| węglowodory alifatyczne | 0,00086 |

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maksymalna kg/h |
| --- | --- |
|  | 1 okres | 2 okres |
| pył ogółem | 0,0452 | 0,1901 |
| w tym pył do 2,5 µm | 0,00294 | 0,01091 |
| w tym pył do 10 µm | 0,02203 | 0,0919 |
| dwutlenek siarki | 0,000451 | 0,000451 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,0059 | 0,0059 |
| tlenek węgla | 0,002622 | 0,002622 |
| amoniak | 0,218 | 0,525 |
| benzen | 0,000039 | 0,000039 |
| siarkowodór | 0,00755 | 0,032 |
| węglowodory aromatyczne | 0,00043 | 0,00043 |
| węglowodory alifatyczne | 0,001433 | 0,001433 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

na wysokości   1,5 m

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 | Maksymalna częstość przekroczeń D1, % | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona | Dopuszczalna | Obliczone | Da - R |
| tlenki azotu jako NO2 | 18,9 | 200 | 0,00 | < 0,2 | 0,075 | < 6 |
| amoniak | 128,2 | 400 | 0,00 | < 0,2 | 1,011 | < 45 |
| siarkowodór | 2,72 | 20 | 0,00 | < 0,2 | 0,0808 | < 4,5 |

Parametry emitorów na terenie zakładu:  Gilbert Galemba  Kiełczew Smużny Czwarty 58, 62-600 Koło

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E1 | Pojazdy | 0,5 L | dł.101,7 m | 0 | 293 | 173,7 | 208,4 | tlenek węgla | 0,002622 | 0,001573 | 0,0001796 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000039 | 0,00002338 | 2,67E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001433 | 0,00086 | 0,0000981 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00043 | 0,0002579 | 0,00002944 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0059 | 0,00354 | 0,000404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,000482 | 0,000289 | 0,000033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000482 | 0,000289 | 0,000033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,000482 | 0,000289 | 0,000033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000451 | 0,0002706 | 0,00003089 |
| E20 | Zbiornik gnojowicy | 1 | 0,1 m | 0 | 293 | 130,8 | 159,1 | amoniak | 0,1237 | 0,0002474 | 0,00002824 |
| E2 | Wentylator kominowy W1 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 121,8 | 244,4 | amoniak | 0,0253 | 0,0607 | 0,00693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00695 | 0,0167 | 0,001907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000382 | 0,000919 | 0,0001049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00335 | 0,00805 | 0,000919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,00202 | 0,00485 | 0,000554 |
| E3 | Wentylator kominowy W2 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 121,3 | 241,1 | amoniak | 0,0253 | 0,0607 | 0,00693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00695 | 0,0167 | 0,001907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000382 | 0,000919 | 0,0001049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00335 | 0,00805 | 0,000919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,00202 | 0,00485 | 0,000554 |
| E4 | Wentylator kominowy W3 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 120,8 | 236,5 | amoniak | 0,0253 | 0,0607 | 0,00693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00695 | 0,0167 | 0,001907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000382 | 0,000919 | 0,0001049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00335 | 0,00805 | 0,000919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,00202 | 0,00485 | 0,000554 |
| E5 | Wentylator kominowy W4 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 120,1 | 231,4 | amoniak | 0,0253 | 0,0607 | 0,00693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00695 | 0,0167 | 0,001907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000382 | 0,000919 | 0,0001049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00335 | 0,00805 | 0,000919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,00202 | 0,00485 | 0,000554 |
| E6 | Wentylator kominowy W5 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 119,1 | 227,8 | amoniak | 0,0253 | 0,0607 | 0,00693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00695 | 0,0167 | 0,001907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000382 | 0,000919 | 0,0001049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00335 | 0,00805 | 0,000919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,00202 | 0,00485 | 0,000554 |
| E7 | Wentylator kominowy W6 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 118,4 | 223,3 | amoniak | 0,0253 | 0,0607 | 0,00693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00695 | 0,0167 | 0,001907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000382 | 0,000919 | 0,0001049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00335 | 0,00805 | 0,000919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,00202 | 0,00485 | 0,000554 |
| E8 | Wentylator kominowy W7 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 118,4 | 223,3 | amoniak | 0,0253 | 0,0607 | 0,00693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00695 | 0,0167 | 0,001907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000382 | 0,000919 | 0,0001049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00335 | 0,00805 | 0,000919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,00202 | 0,00485 | 0,000554 |
| E9 | Wentylator kominowy W8 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 117,9 | 220,2 | amoniak | 0,0253 | 0,0607 | 0,00693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00695 | 0,0167 | 0,001907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000382 | 0,000919 | 0,0001049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00335 | 0,00805 | 0,000919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,00202 | 0,00485 | 0,000554 |
| E10 | Wentylator kominowy W9 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 117,2 | 217 | amoniak | 0,0253 | 0,0607 | 0,00693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00695 | 0,0167 | 0,001907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000382 | 0,000919 | 0,0001049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00335 | 0,00805 | 0,000919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,00202 | 0,00485 | 0,000554 |
| E11 | Wentylator kominowy W10 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 116,5 | 212,6 | amoniak | 0,0253 | 0,0607 | 0,00693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00695 | 0,0167 | 0,001907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000382 | 0,000919 | 0,0001049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00335 | 0,00805 | 0,000919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,00202 | 0,00485 | 0,000554 |
| E12 | Wentylator kominowy W11 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 115,7 | 208,4 | amoniak | 0,0253 | 0,0607 | 0,00693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00695 | 0,0167 | 0,001907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000382 | 0,000919 | 0,0001049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00335 | 0,00805 | 0,000919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,00202 | 0,00485 | 0,000554 |
| E13 | Wentylator kominowy W12 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 115,2 | 205 | amoniak | 0,0253 | 0,0607 | 0,00693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00695 | 0,0167 | 0,001907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000382 | 0,000919 | 0,0001049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00335 | 0,00805 | 0,000919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,00202 | 0,00485 | 0,000554 |
| E14 | Wentylator kominowy W13 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 114,7 | 201,9 | amoniak | 0,0163 | 0,039 | 0,00446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0177 | 0,0425 | 0,00485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000974 | 0,002338 | 0,0002669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00853 | 0,02049 | 0,002339 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,0013 | 0,003121 | 0,000356 |
| E15 | Wentylator kominowy W14 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 114,2 | 197,7 | amoniak | 0,0163 | 0,039 | 0,00446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0177 | 0,0425 | 0,00485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000974 | 0,002338 | 0,0002669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00853 | 0,02049 | 0,002339 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,0013 | 0,003121 | 0,000356 |
| E16 | Wentylator kominowy W15 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 113,5 | 194,5 | amoniak | 0,0163 | 0,039 | 0,00446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0177 | 0,0425 | 0,00485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000974 | 0,002338 | 0,0002669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00853 | 0,02049 | 0,002339 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,0013 | 0,003121 | 0,000356 |
| E17 | Wentylator kominowy W16 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 112,8 | 190,7 | amoniak | 0,0163 | 0,039 | 0,00446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0177 | 0,0425 | 0,00485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000974 | 0,002338 | 0,0002669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00853 | 0,02049 | 0,002339 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,0013 | 0,003121 | 0,000356 |
| E18 | Wentylator kominowy W17 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 112 | 186,5 | amoniak | 0,0163 | 0,039 | 0,00446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0177 | 0,0425 | 0,00485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000974 | 0,002338 | 0,0002669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00853 | 0,02049 | 0,002339 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,0013 | 0,003121 | 0,000356 |
| E19 | Wentylator kominowy W18 | 9,5 | 0,63 m | 10,78 | 293 | 111 | 181,1 | amoniak | 0,0163 | 0,039 | 0,00446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0177 | 0,0425 | 0,00485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000974 | 0,002338 | 0,0002669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00853 | 0,02049 | 0,002339 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarkowodór | 0,0013 | 0,003121 | 0,000356 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Nazwa zakładu:	 Gilbert Galemba

Kiełczew Smużny Czwarty 58,

62-600 Koło

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

na wysokości   1,5 m

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 18,9 | 200 | 240 | 6 | 2 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,075 | 200 | 240 | 6 | 2 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 240 m  i wynosi 18,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 240 m , wynosi 0,075 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 6 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 42,2 | 198,5 | 234 | 6 | 2 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,221 | 198,5 | 234 | 6 | 2 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 198,5 Y = 234 m  i wynosi 42,2 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 198,5 Y = 234 m , wynosi 0,221 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 6 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów

na wysokości   1,5 m

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 129,1 | 170 | 240 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,648 | 170 | 240 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 170 Y = 240 m  i wynosi 129,1 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 170 Y = 240 m , wynosi 0,648 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 138,8 | 149,3 | 242,6 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,665 | 198,5 | 234 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 149,3 Y = 242,6 m  i wynosi 138,8 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 198,5 Y = 234 m , wynosi 0,665 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów

na wysokości   1,5 m

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,58 | 10 | 180 | 4 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0518 | 170 | 240 | 2 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 10 Y = 180 m  i wynosi 2,58 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 170 Y = 240 m , wynosi 0,0518 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,63 | 16,1 | 200,2 | 4 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0531 | 198,5 | 234 | 3 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 16,1 Y = 200,2 m  i wynosi 2,63 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 198,5 Y = 234 m , wynosi 0,0531 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Ustalenie zakresu obliczeń

Zakład:	 Gilbert Galemba

Kiełczew Smużny Czwarty 58,

62-600 Koło

Stężenia maksymalne w poszczególnych okresach, µg/m3

tlenek węgla      D1 = 30000  maks. suma Smm = 61,6 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Pojazdy | 61,6 | 61,6 |
|  | Razem | 61,6 | 61,6 |

benzen      D1 = 30  maks. suma Smm = 0,916 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Pojazdy | 0,916 | 0,916 |
|  | Razem | 0,916 | 0,916 |

węglowodory alifatyczne      D1 = 3000  maks. suma Smm = 33,7 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Pojazdy | 33,7 | 33,7 |
|  | Razem | 33,7 | 33,7 |

węglowodory aromatyczne      D1 = 1000  maks. suma Smm = 10,1 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Pojazdy | 10,1 | 10,1 |
|  | Razem | 10,1 | 10,1 |

tlenki azotu jako NO2      D1 = 200  maks. suma Smm = 138,6 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Pojazdy | 138,6 | 138,6 |
|  | Razem | 138,6 | 138,6 |

pył PM-10      D1 = 280  maks. suma Smm = 9,86 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Pojazdy | 5,66 | 5,66 |
| E2 | Wentylator kominowy W1 | 0,0382 | 0,154 |
| E3 | Wentylator kominowy W2 | 0,0382 | 0,154 |
| E4 | Wentylator kominowy W3 | 0,0382 | 0,154 |
| E5 | Wentylator kominowy W4 | 0,0382 | 0,154 |
| E6 | Wentylator kominowy W5 | 0,0382 | 0,154 |
| E7 | Wentylator kominowy W6 | 0,0382 | 0,154 |
| E8 | Wentylator kominowy W7 | 0,0382 | 0,154 |
| E9 | Wentylator kominowy W8 | 0,0382 | 0,154 |
| E10 | Wentylator kominowy W9 | 0,0382 | 0,154 |
| E11 | Wentylator kominowy W10 | 0,0382 | 0,154 |
| E12 | Wentylator kominowy W11 | 0,0382 | 0,154 |
| E13 | Wentylator kominowy W12 | 0,0382 | 0,154 |
| E14 | Wentylator kominowy W13 | 0,0972 | 0,392 |
| E15 | Wentylator kominowy W14 | 0,0972 | 0,392 |
| E16 | Wentylator kominowy W15 | 0,0972 | 0,392 |
| E17 | Wentylator kominowy W16 | 0,0972 | 0,392 |
| E18 | Wentylator kominowy W17 | 0,0972 | 0,392 |
| E19 | Wentylator kominowy W18 | 0,0972 | 0,392 |
|  | Razem | 6,7 | 9,86 |

dwutlenek siarki      D1 = 350  maks. suma Smm = 10,6 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Pojazdy | 10,6 | 10,6 |
|  | Razem | 10,6 | 10,6 |

amoniak      D1 = 400  maks. suma Smm = 26014 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E20 | Zbiornik gnojowicy | 25978 | 25978 |
| E2 | Wentylator kominowy W1 | 0,575 | 2,326 |
| E3 | Wentylator kominowy W2 | 0,575 | 2,326 |
| E4 | Wentylator kominowy W3 | 0,575 | 2,326 |
| E5 | Wentylator kominowy W4 | 0,575 | 2,326 |
| E6 | Wentylator kominowy W5 | 0,575 | 2,326 |
| E7 | Wentylator kominowy W6 | 0,575 | 2,326 |
| E8 | Wentylator kominowy W7 | 0,575 | 2,326 |
| E9 | Wentylator kominowy W8 | 0,575 | 2,326 |
| E10 | Wentylator kominowy W9 | 0,575 | 2,326 |
| E11 | Wentylator kominowy W10 | 0,575 | 2,326 |
| E12 | Wentylator kominowy W11 | 0,575 | 2,326 |
| E13 | Wentylator kominowy W12 | 0,575 | 2,326 |
| E14 | Wentylator kominowy W13 | 0,369 | 1,499 |
| E15 | Wentylator kominowy W14 | 0,369 | 1,499 |
| E16 | Wentylator kominowy W15 | 0,369 | 1,499 |
| E17 | Wentylator kominowy W16 | 0,369 | 1,499 |
| E18 | Wentylator kominowy W17 | 0,369 | 1,499 |
| E19 | Wentylator kominowy W18 | 0,369 | 1,499 |
|  | Razem | 25987 | 26014 |

siarkowodór      D1 = 20  maks. suma Smm = 2,946 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 | Wentylator kominowy W1 | 0,046 | 0,1857 |
| E3 | Wentylator kominowy W2 | 0,046 | 0,1857 |
| E4 | Wentylator kominowy W3 | 0,046 | 0,1857 |
| E5 | Wentylator kominowy W4 | 0,046 | 0,1857 |
| E6 | Wentylator kominowy W5 | 0,046 | 0,1857 |
| E7 | Wentylator kominowy W6 | 0,046 | 0,1857 |
| E8 | Wentylator kominowy W7 | 0,046 | 0,1857 |
| E9 | Wentylator kominowy W8 | 0,046 | 0,1857 |
| E10 | Wentylator kominowy W9 | 0,046 | 0,1857 |
| E11 | Wentylator kominowy W10 | 0,046 | 0,1857 |
| E12 | Wentylator kominowy W11 | 0,046 | 0,1857 |
| E13 | Wentylator kominowy W12 | 0,046 | 0,1857 |
| E14 | Wentylator kominowy W13 | 0,02959 | 0,1195 |
| E15 | Wentylator kominowy W14 | 0,02959 | 0,1195 |
| E16 | Wentylator kominowy W15 | 0,02959 | 0,1195 |
| E17 | Wentylator kominowy W16 | 0,02959 | 0,1195 |
| E18 | Wentylator kominowy W17 | 0,02959 | 0,1195 |
| E19 | Wentylator kominowy W18 | 0,02959 | 0,1195 |
|  | Razem | 0,73 | 2,946 |

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 20

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| tlenki azotu jako NO2 | tlenek węgla |
| amoniak | benzen |
| siarkowodór | węglowodory alifatyczne |
|  | węglowodory aromatyczne |
|  | pył PM-10 |
|  | dwutlenek siarki |

Kryterium obliczania opadu pyłu

| Symbol | Nazwa | h, m | 0,0667*h3,15 | Erok, Mg | Eśrednia, mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | Wentylator kominowy W1 | 9,5 | 80,2 | 0,0167 | 0,53 |
| E3 | Wentylator kominowy W2 | 9,5 | 80,2 | 0,0167 | 0,53 |
| E4 | Wentylator kominowy W3 | 9,5 | 80,2 | 0,0167 | 0,53 |
| E5 | Wentylator kominowy W4 | 9,5 | 80,2 | 0,0167 | 0,53 |
| E6 | Wentylator kominowy W5 | 9,5 | 80,2 | 0,0167 | 0,53 |
| E7 | Wentylator kominowy W6 | 9,5 | 80,2 | 0,0167 | 0,53 |
| E8 | Wentylator kominowy W7 | 9,5 | 80,2 | 0,0167 | 0,53 |
| E9 | Wentylator kominowy W8 | 9,5 | 80,2 | 0,0167 | 0,53 |
| E10 | Wentylator kominowy W9 | 9,5 | 80,2 | 0,0167 | 0,53 |
| E11 | Wentylator kominowy W10 | 9,5 | 80,2 | 0,0167 | 0,53 |
| E12 | Wentylator kominowy W11 | 9,5 | 80,2 | 0,0167 | 0,53 |
| E13 | Wentylator kominowy W12 | 9,5 | 80,2 | 0,0167 | 0,53 |
| E14 | Wentylator kominowy W13 | 9,5 | 80,2 | 0,0425 | 1,35 |
| E15 | Wentylator kominowy W14 | 9,5 | 80,2 | 0,0425 | 1,35 |
| E16 | Wentylator kominowy W15 | 9,5 | 80,2 | 0,0425 | 1,35 |
| E17 | Wentylator kominowy W16 | 9,5 | 80,2 | 0,0425 | 1,35 |
| E18 | Wentylator kominowy W17 | 9,5 | 80,2 | 0,0425 | 1,35 |
| E19 | Wentylator kominowy W18 | 9,5 | 80,2 | 0,0425 | 1,35 |
|  | Razem |  | 80,2 | 0,4555 | 14,4 |

Analizowano emisję pyłu z 18 emitorów.

0,0667/n*h3,15 =     80,2

Suma emisji średniorocznej pyłu =  14,4  < 80,2  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  0,455  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     75,7 [m]

Emitor: Wentylator kominowy W18

Należy analizować obszar o promieniu 2271 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

| Substancja | Rodzaj wyniku | Wynik | Współrzędne na granicy zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X [m] | Y [m] |
| tlenki azotu jako NO2 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 42,2 | 198,5 | 234,0 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,221 | 198,5 | 234,0 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | 21,2 | 265,1 |
| amoniak | Stężenie maksymalne µg/m3 | 138,8 | 149,3 | 242,6 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,665 | 198,5 | 234,0 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % | 0,00 | 21,2 | 265,1 |
| siarkowodór | Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,63 | 16,1 | 200,2 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0531 | 198,5 | 234,0 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % | 0,00 | 21,2 | 265,1 |

Zakład:	 Gilbert Galemba

Kiełczew Smużny Czwarty 58,

62-600 Koło

Emitor:        	E2 Wentylator kominowy W1  1 okres, róża letnia

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

| wysokość emitora | 9,5 | [m] |
| --- | --- | --- |
| średnica emitora | 0,63 | [m] |
| prędkość wyl. gazów | 10,78 | [m/s] |
| temperatura gazów | 293 | [K] |
| efektywna wysok.emitora | 20,74 | [m] |
| ciepło właściwe gazów | 1,3 | [kJ/m3K] |
| temperatura otoczenia | 287,2 | [K] |
| wysokość anemometru | 14 | [m] |
| szorstkość terenu | 0,5 | [m] |
| odległość budynku mieszk. | 50 | [m] |

Stężenia maksymalne na różnych wysokościach budynku, µg/m3

| Substancja /wysokość, m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| amoniak | 0,545 | 0,551 | 0,575 | 0,612 | 0,656 | 0,798 | 0,961 |
| pył PM-10 | 0,0416 | 0,0492 | 0,0573 | 0,0666 | 0,0841 | 0,1047 | 0,1269 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 0,00475 | 0,00561 | 0,00654 | 0,0076 | 0,0096 | 0,01195 | 0,01448 |
| siarkowodór | 0,0436 | 0,0441 | 0,046 | 0,0489 | 0,0525 | 0,0638 | 0,0768 |

| Substancja /wysokość, m | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| amoniak | 1,138 | 1,395 | 1,663 |
| pył PM-10 | 0,1511 | 0,1853 | 0,2209 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 0,01724 | 0,02115 | 0,02521 |
| siarkowodór | 0,0911 | 0,1116 | 0,1331 |